## Slide 1
EVIDENCE REVIEW · 2026
汗乳酸 × 疲勞
兩篇初步研究怎麼讀？
固定負荷後曲線左移（n=17）
足球高速度跑動量與 sLT 變化（n=18）
原文摘要 · 方法拆解 · 統計判讀 · LA-01 產品建議
2026-09-10 | 繁體中文版
研究解讀，非醫療診斷或臨床建議
01
Notes: 本投影片聚焦兩篇 CC BY 4.0 開放取用研究。所有分析均以原始論文方法、表格與作者限制為準。

## Slide 2
EXECUTIVE READOUT
一句話結論：訊號方向一致，但還不是「單一濃度＝疲勞度」
02
研究觀察到什麼
• 力竭後，用相同固定負荷再測，汗乳酸反應更早出現（曲線左移）。
• 足球比賽高速度跑動越多，48 小時後的 sLT／VT 越早、或在較低功率出現。
較合理的解讀
• 「反應時間、曲線轉折、閾值功率」比單一絕對濃度更有訊息。
• 必須以同一人的標準化測試與個人基準做比較。
研究沒有證明什麼
• 沒有通用 mmol/L 疲勞切點。
• 不能換算血乳酸、全身疲勞、心理疲勞或神經肌肉疲勞。
• 相關性不等於因果或已證實能預防受傷。
可支持的產品用語：「汗乳酸反應所推估的急性代謝疲勞趨勢（實驗性）」 ｜ 不可稱為完整疲勞診斷
Notes: 核心判斷：兩篇研究支持以動態變化作為候選疲勞訊號，但不足以建立通用絕對濃度門檻。

## Slide 3
READING GUIDE
先把 4 個名詞分清楚
03
1
sLA｜汗乳酸
本文裝置以電化學電流（μA）呈現反應；不是直接以 mmol/L 報告，也不等同血乳酸。
2
sLT｜汗乳酸閾值
漸增負荷下，訊號由穩定低值轉為持續上升的「時間／功率點」；不是某個固定濃度。
3
曲線左移
在相同負荷下，達到同一反應值或峰值的時間提前；重點是「更早」，不是單看峰值多高。
4
MDC₉₅｜最小可偵測變化
超過量測誤差的保守界線；不是臨床重要差異，也不是疲勞高低切點。
兩篇研究真正比較的是「動態位置」，不是跨人的單一濃度。
Notes: sLT 在第二篇研究中由圖形上第一個顯著且持續高於基線的上升點判定。MDC95 需在自己的裝置與流程上重新估計。

## Slide 4
STUDY 01 · DESIGN
研究 1｜同一人先騎到力竭，再用同負荷測一次
04
Okawara et al., Physiological Reports 10 (2022), e15169 · DOI 10.14814/phy2.15169
n = 20 收案 → 17 納入分析
男性 · 20.6 ± 0.8 歲
1 Hz 連續量測
A
約 1 週前
Wingate 測試
取得個人峰值功率 PP
1
Test 1｜至力竭
腳踏車固定負荷 25% PP
70–80 rpm
R
休息
15 分鐘
更換感測晶片
2
Test 2｜10 分鐘
相同人、相同 25% PP
疲勞後再測
✓
比較
時間
左移？
量測內容
汗乳酸感測器
上臂與額頭；0.1–80 μA，1 Hz，13 秒移動平均、基線歸零。
局部汗率
上臂同步量測；主分析把感測電流乘上汗率，形成單位面積乳酸排出指標。
對 LA-01 最重要的細節
研究的主要「左移」結果不是純汗乳酸濃度。
感測電流（μA） × 局部汗率
→ 汗乳酸排出／單位面積曲線
若系統只收濃度、沒有汗率，證據不能原封不動移植。
Notes: 來源：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8767313/；方法：Test 1 至力竭、休息 15 分鐘、Test 2 同負荷 10 分鐘。20 人參加，3 人因疲勞無法完成 Test 2 而排除，最終 n=17。

## Slide 5
STUDY 01 · MAIN FINDING
研究 1｜「左移」到底長什麼樣？
05
Study 1 · Table 2 / Figures 3–4（曲線為依結果重繪之示意，不是原始逐點資料）
0
300
600
900
時間（秒）
相對汗乳酸排出反應
Test 2 疲勞後
Test 1 疲勞前
峰值更早
671.8 s
822.1 s
示意：曲線形狀非原始資料；時間標記取自論文表 2
三個讀法
相同負荷，反應提早
疲勞後不是騎得更重；是在同一個 25% PP 下，曲線更早上升。
峰值提早約 150 秒
822.1 → 671.8 秒；平均差 150.3 秒，p < 0.01。
固定反應值提早更多
達 2、3、4 μA 的時間分別提早 237.5、267.5、267.9 秒。
候選疲勞特徵 = 「提前多久」
Notes: 資料來源：Okawara et al. (2022) Table 2。曲線為概念重繪，不包含任何推估個別受試者點位。

## Slide 6
STUDY 01 · NUMBERS
研究 1｜各反應門檻都提早，而且效應量很大
06
Study 1 · Table 2 · paired t-test；所有列 p < 0.01
Test 1 疲勞前
Test 2 疲勞後
0
300
600
900
峰值
822.1
671.8
1 μA/cm²
578.4
335.3
2 μA/cm²
590.1
352.6
3 μA/cm²
640.3
372.8
4 μA/cm²
678.7
410.8
到達時間（秒；平均 ± SD 詳見原論文）
平均提前時間 / 配對效應量
指標
Δ秒
d
n
峰值
150.3
1.06
17
1 μA/cm²
243.1
1.74
17
2 μA/cm²
237.5
1.73
14
3 μA/cm²
267.5
2.63
13
4 μA/cm²
267.9
2.51
11
但單位與演算法皆為
特定裝置／流程，不可直接設門檻
Notes: Table 2: Peak n=17; 1 μA n=17; 2 μA n=14; 3 μA n=13; 4 μA n=11。受試者若未在兩次測試都達到指定反應值，該列排除。

## Slide 7
STUDY 01 · CRITICAL APPRAISAL
研究 1｜它支持什麼，又卡在哪裡？
07
優點｜為什麼值得注意
同一人、同一相對負荷
降低跨人汗液差異，直接問「疲勞前後是否改變」。
連續 1 Hz + 汗率
能看時間動態，且主分析不是只盯著瞬間濃度。
疲勞操弄有主觀量表確認
Test 2 各測量時間的疲勞分數均顯著較高。
配對效應量大
時間差 d = 1.06–2.63；結果方向一致。
限制｜為什麼仍是 preliminary
順序固定、無時間對照
Test 1 永遠在前、Test 2 永遠在後；無法完全拆開疲勞、時間與晶片更換效應。
3 人因太疲勞未完成而排除
可能造成「能完成第二次測試者」的存活者偏差。
族群與負荷很窄
僅年輕男性、單一 25% PP；外推女性、不同年齡與運動型態有限。
沒有完整疲勞生物標記
機制仍不清楚；主結果還混合了汗率。
判讀：可把「反應提早」當候選特徵；不可把任一 μA 或 mmol/L 當通用疲勞分數。
Notes: 作者亦明確稱此為 preliminary result，要求在不同族群及汗腺生理因子上進一步研究。Daisuke Nakashima 為 Grace Imaging Inc. 總裁並持股；未參與資料取得與分析。

## Slide 8
STUDY 02 · DESIGN
研究 2｜把實驗室訊號帶到足球比賽後 48 小時
08
Takemoto et al., Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior 14(1), 27–41 · online 2025-09-07 / issue 2026
n = 18 · 男性大學足球員
平均 21 歲（19–23）
10 Hz GNSS + 1 Hz sLA
1
Test 1｜賽前
漸增腳踏車測試
取得 VT 與 sLT
2
Test 2｜賽前重測
估計 ICC、SEM、MDC₉₅
建立量測誤差
M
足球比賽
GNSS 量化比賽負荷
重點：高速度距離 HSD
48
+48 h
殘餘
疲勞窗口
3
Test 3｜賽後
重做 VT 與 sLT
算賽前→賽後變化
測試怎麼做
漸增腳踏車負荷
測到即時推定 VT 後再持續 2 分鐘，避免做到完全力竭。
上臂汗乳酸 1 Hz
sLT = 由穩定低值轉為第一個持續上升的時間／功率點。
比賽負荷概況
66.1
± 11.0 min
上場時間
7.04
± 1.66 km
總距離
311.5
± 213.6 m
高速度距離
HSD 依研究預設的 19.8 km/h 速度切點計算；不應外推為 LA-01 的疲勞門檻。
Notes: 來源：https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2025.2554557。受試者於 2023 年 9–10 月參與。研究以賽前兩次測試估計可靠度與 MDC95，再以 Test 2→Test 3 變化與 HSD 做 Spearman 相關。

## Slide 9
STUDY 02 · MAIN RESULTS
研究 2｜sLT 可重測；變化與高速度跑動量呈中度相關
09
Study 2 · Table 1 / Figure 4 · Spearman rank correlation
0.719
95% CI 0.401–0.884
VT test–retest ICC
0.777
95% CI 0.506–0.910
sLT test–retest ICC
25 s
特定測試／裝置
sLT MDC₉₅（時間）
10.5 W
特定測試／裝置
sLT MDC₉₅（功率）
↑ HSD
→ sLT 更早／更低
全部受試者：HSD vs 賽前→賽後變化
僅看超過各指標 MDC₉₅ 的變化
0.5
0.7
0.9
VT 時間
0.77
VT 功率
0.80
sLT 時間
0.64
sLT 功率
0.62
Spearman rₛ
0.5
0.7
0.9
VT 時間
0.64
VT 功率
0.70
sLT 時間
0.63
sLT 功率
0.59
Spearman rₛ
所有相關均達 p < 0.05；部分 p < 0.01。條形長度只表達論文報告的相關係數。
Notes: Table 1 報告：全部 n=18 時，VT time 0.77、VT W 0.80、sLT time 0.64、sLT W 0.62；超過 MDC95 的變化分別為 0.64、0.70、0.63、0.59。

## Slide 10
STATISTICAL READING
研究 2｜r = 0.64、ICC = 0.777、MDC₉₅ 各代表什麼？
10
rₛ = 0.64
中度正向單調相關
高速度距離較多的人，傾向出現更大的 sLT 時間位移；不是每位球員都能準確預測。
rₛ² ≈ 0.41
僅作粗略直覺
作者以約 41% 描述解釋變異量級；這不是個人預測準確率，其餘仍受睡眠、營養、接觸與個體差異影響。
ICC = 0.777
群體層級中度至良好
作者指出，個人監測常希望 ICC ≥ 0.90；因此單次個人決策仍需保守。
MDC₉₅ = 25 s / 10.5 W
超過量測誤差，不等於疲勞切點
只能用於該裝置、該流程、該樣本；LA-01 必須自己做重測估計。
注意：Spearman rₛ 的平方不是正式個體預測模型 R²；此處只用來建立量級直覺。
Notes: 論文 Discussion 明確指出：HSD 與 VT/sLT 變化的解釋變異約 41–64%，尚有其他生理、情境與個體因素；ICC 0.777 可能不足以滿足個人監測常用的高可靠度期待。

## Slide 11
STUDY 02 · CRITICAL APPRAISAL
研究 2｜外部情境更真實，但仍不是臨床驗證
11
優點｜比研究 1 多走了一步
真實足球比賽負荷
用 10 Hz GNSS 量化 HSD，而不只是在實驗室製造疲勞。
先做賽前重測
同一批人先估 ICC、SEM、MDC₉₅，避免把雜訊誤當改變。
同步有 VT 參照
sLT 與傳統通氣閾值的方向一致，增加建構效度線索。
測試不需做到完全力竭
到推定 VT 後 2 分鐘即停止，附加疲勞較低。
限制｜作者也承認的關鍵缺口
小樣本、全為年輕男性
n=18；跨性別、年齡、層級與其他運動的外推有限。
觀察性相關，不是因果
HSD 與變化相關；不能斷言 HSD 造成 sLT 位移，也未驗證受傷風險下降。
運動型態與時間點有限
足球員卻用腳踏車測；只看賽後 48 h，且跳躍／接觸負荷未納入。
未直接對照完整疲勞生物標記
缺少荷爾蒙、發炎、免疫、酵素等標記；作者稱臨床用途仍可議。
利益揭露：通訊作者為感測器公司 Grace Imaging Inc. 總裁並持股；作者聲明其未參與資料取得與分析。
Notes: 論文限制另包括：負荷未完全標準化、跑步機上的 sLT 尚未充分驗證、48 h 雖有實務意義但不是疲勞最高峰。Funding: JSPS KAKENHI 22K11477。

## Slide 12
EVIDENCE SYNTHESIS
把兩篇放在一起：方向一致，但不是獨立複驗
12
比較面向
研究 1｜固定負荷
研究 2｜足球賽後
合併後最保守推論
疲勞／負荷來源
先騎到力竭
真實比賽 HSD
近期高負荷後，動態位置可能提前
測試方式
25% PP 固定負荷
漸增腳踏車測試
需要標準化測試，非自由訓練直接判分
主要特徵
達固定反應值／峰值時間
sLT 的時間與功率
時間、轉折、閾值比絕對濃度重要
汗液輸出
電流 × 汗率之排出指標
電流曲線轉折
兩篇端點並不完全相同
主要限制
n=17；固定順序；3 人排除
n=18；相關性；+48 h
目前屬探索性、候選生物標記
兩篇來自高度重疊的研究團隊、機構與同一商用感測平台；第二篇延伸第一篇，但不能算完全獨立複驗。
Notes: 合併證據呈現一致方向，但研究端點、protocol 與樣本不同；而研究團隊及感測器平台高度重疊，因此證據獨立性有限。

## Slide 13
CLAIM DISCIPLINE
證據邊界：哪些話可以說？哪些不能說？
13
可以說｜SUPPORTED
標準化條件下的「提早反應」
同人、同裝置、同部位、同 protocol 比較時，疲勞／近期高負荷與更早的 sLA 動態相關。
實驗性的急性代謝疲勞趨勢
可當候選監測訊號，並顯示變化量、個人百分位與可信度。
需要重複基準與量測誤差
個人決策應先建立基準，並只把超過個人 MDC 的改變視為「可能是真變化」。
關鍵字：關聯、趨勢、候選、實驗性
不能說｜NOT SUPPORTED
「這個 mmol/L = 70% 疲勞」
兩篇都沒有建立通用濃度色帶或跨人切點。
「汗乳酸就是血乳酸」
汗腺代謝與汗率會影響訊號，不能做絕對換算。
「完整全身／心理／神經肌肉疲勞」
研究只提供汗乳酸動態與近期身體負荷的線索。
「已證實可降低受傷」
研究提出可能應用；沒有介入試驗驗證受傷率或訓練成效。
Notes: 此頁將研究證據轉成產品宣稱邊界。避免把探索性關聯提升為診斷或因果宣稱。

## Slide 14
PRODUCT TRANSLATION
LA-01 只收汗乳酸濃度：建議拆成兩種呈現模式
14
MODE A
一般自由訓練
主標題：汗乳酸代謝負荷
顯示曲線，不硬判疲勞
基準、峰值、ΔC、最大上升斜率、AUC⁺、恢復；同步功率／配速與心率。
品質優先
不足出汗、斷訊、飽和、環境差異大時，顯示「不可判讀／低信心」。
不輸出單一「疲勞 0–100」
MODE B
標準化比較測試
主標題：急性代謝疲勞趨勢（實驗性）
只做同人、同 protocol
固定負荷：看反應提前時間、斜率、AUC；漸增負荷：看 sLT 的時間／功率位移。
輸出「狀態 + 原因 + 信心」
例：反應提前 42 秒｜個人第 88 百分位｜可信度 B；環境差異使信心下降。
基準不足時：只顯示「建立個人基準中」
濃度-only 缺口：沒有汗率就無法重現研究 1 的「排出量」端點；至少記錄出汗起始、溫濕度、部位與資料品質。
Notes: 若 LA-01 是間歇手動點測，不能可靠計算 sLT、斜率或曲線左移；上述 Mode B 預設為連續資料。若只有點測，應降級為增量與近似 AUC 呈現。

## Slide 15
VALIDATION ROADMAP
若要把研究變成 LA-01 功能：建議的驗證路線
15
01
資料可用性
確認連續取樣頻率、時間戳、校正、飽和與斷訊；先證明曲線可重現。
02
個人基準／重測
每人至少 3 次休息良好、同時段、同 protocol 測試；估 ICC、CV、SEM、個人 MDC。
03
控制疲勞實驗
疲勞 vs 控制採隨機／交叉順序；同負荷比較。驗證子樣本同步汗率。
04
多指標效度
同步功率、HR、RPE；可加入 CMJ、HRV 與恢復問卷。預先指定主要終點。
05
場域外部驗證
不同性別、年齡、運動；賽前／24 h／48 h；用獨立隊伍與盲化演算法驗證。
建議主要終點：固定負荷的反應提前時間／漸增負荷的 sLT 時間與功率位移。 絕對濃度只作次要探索。
Notes: 產品門檻不應直接搬用研究 2 的 25 s 或 10.5 W。MDC 取決於感測器、演算法、測試流程及樣本，LA-01 必須自行估計。

## Slide 16
DECISION SUMMARY
最後帶走 5 件事
16
01
看曲線位置，不看單點
兩篇共同訊息是「提早／較低負荷出現」，不是峰值越高就越疲勞。
02
只能同人、同條件比較
自由訓練條件不同時，先呈現代謝負荷；標準化測試才談疲勞趨勢。
03
研究 1 含汗率
只收濃度的 LA-01 不能聲稱完全複製左移研究的主要端點。
04
MDC 是誤差線，不是疲勞線
25 秒／10.5 W 只能描述該研究；產品需建立自己的個人基準與 MDC。
05
產品宣稱要保守
使用「急性代謝疲勞趨勢（實驗性）＋可信度＋原因」，不做完整疲勞診斷。
研究值得做成產品假設；還不值得做成無條件的疲勞診斷。
Notes: 此頁為兩篇研究與 LA-01 情境的最終決策摘要。

## Slide 17
ORIGINAL ABSTRACT 01
附錄｜研究 1 原文摘要（全文）
17
Okawara H, et al. (2022) · CC BY 4.0 · DOI 10.14814/phy2.15169
OPEN ACCESS · CC BY 4.0
Kinetic changes in sweat lactate following fatigue during constant workload exercise
It is useful to investigate various physiological responses induced by fatigue in athletes. Moreover, wearable noninvasive sensors, including sweat sensors, are compatible with fatigue evaluation because of their ease of use, and ability to measure repeatedly and continual data. This cross-sectional study aimed to clarify how sweat lactate elimination curves obtained during constant workload exercise changed following fatigue. Seventeen recreationally trained males (average age, 20.6 ± 0.8 years) completed two consecutive constant workload exercise tests (at 25% peak power) with rest intervals; the participants were encouraged to perform Test 1 until exhaustion and Test 2 only for 10 min. Subjective fatigue (numerical rating scale with face rating scale), sweat lactate, and sweat rate were measured for 10 min in each test.
Subjective fatigue was compared using the Wilcoxon signed-rank test and time to each constant value between Tests 1 and 2 was compared using paired t-test. Subjective fatigue significantly increased during Test 2 compared with that during Test 1. After Test 1, the sweat lactate elimination curve demonstrated a leftward shift, as proved by the significantly sooner observation of the peak and constant values of sweat lactate (2, 3, and 4 μA) (p < 0.01). Our preliminary results suggest that the sweat lactate elimination curve is different in the fatigue state. Further research may provide insight in the application of this curve to the evaluation for fatigue.
原文照錄；僅分欄與排版。
READ THE FULL ARTICLE ↗
Notes: Original abstract reproduced verbatim under Creative Commons Attribution 4.0. Source DOI: https://doi.org/10.14814/phy2.15169

## Slide 18
ORIGINAL ABSTRACT 02
附錄｜研究 2 原文摘要（全文）
18
Takemoto A, et al. · online 2025 / Vol 14(1), 2026 · CC BY 4.0 · DOI 10.1080/21641846.2025.2554557
OPEN ACCESS · CC BY 4.0
A novel fatigue monitoring system using sweat lactate: a preliminary study
METHODS
Eighteen college soccer players (mean age: 21 years; range: 19–23 years) underwent incremental exercise tests conducted until 2 min after the putative ventilation threshold (VT) – determined in real-time. Each player performed two tests before and one 2 days after the soccer match, yielding a sweat lactate threshold (sLT) and VT in each test. The pre-match test-retest measurement was used to investigate the interclass correlation coefficients (ICCs) and minimal detectable change with 95% confidence (MDC95) for sLT and VT. The relationships between match demands and changes in sLT or VT from pre- to post-match were analyzed as a fatigue indicator.
OBJECTIVE
To elucidate the feasibility of a novel fatigue-monitoring system in athletes using sweat lactate (sLA) sensors.
RESULTS
The ICCs with 95% confidence intervals for the VT and sLT were 0.719 (0.401–0.884) and 0.777 (0.506–0.910), respectively. sLT changes moderately correlated with high-speed distance (r = 0.64, p < 0.05) and VT change (r = 0.77, p < 0.05). sLT changes above each MDC95 also exhibited moderate correlation with high-speed distance (VT: r = 0.64, p = 0.01; sLT: r = 0.63, p = 0.02).
CONCLUSIONS
These findings demonstrate the capability of continuous sLT assessment for fatigue monitoring, expanding its potential applications in injury prevention and optimizing training strategies.
原文照錄；僅依 Objective / Methods / Results / Conclusions 分區排版。
READ THE FULL ARTICLE ↗
Notes: Original abstract reproduced verbatim under Creative Commons Attribution 4.0. The published abstract uses the term “interclass correlation coefficients”; the conventional expansion of ICC in the paper’s statistical context is intraclass correlation coefficient.

## Slide 19
REFERENCES & NOTES
資料來源、授權與圖表註記
19
01
Okawara H, Sawada T, Nakashima D, et al. (2022)
Kinetic changes in sweat lactate following fatigue during constant workload exercise.
Physiological Reports, 10, e15169. DOI: 10.14814/phy2.15169
WILEY FULL TEXT ↗
PMC FULL TEXT ↗
License: Creative Commons Attribution 4.0 International
02
Takemoto A, Okawara H, Sudo T, et al. (online 2025; issue 2026)
A novel fatigue monitoring system using sweat lactate: a preliminary study.
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, 14(1), 27–41. DOI: 10.1080/21641846.2025.2554557
TAYLOR & FRANCIS ↗
INGENTA ABSTRACT ↗
Published online: 2025-09-07 · Volume issue date: 2026-01-02 · License: CC BY 4.0
圖表註記
研究 1 條形圖取自 Table 2；左移曲線為示意重繪。研究 2 相關係數取自 Table 1／Figure 4；未虛構散點。原文摘要依 CC BY 4.0 照錄並標示來源。
製作日期：2026-09-10（Asia/Taipei）
Notes: All source abstracts and article content used here are available under CC BY 4.0. Attribution and direct links are provided.